说明书SPECIFICATION

中文版 Chinese                                   英文版 English

| 项目名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 电性能参数 |
| 频率范围 (MHz ) | 800-960/ 1710-2700 |
| 电压驻波比 | ≤1.4 |
| 输入阻抗(Ω) | 50 |
| 增益(dBi) | 10±1/11±1 |
| 极化形式 | 垂直或水平 |
| 水平面波瓣宽度ΘHP (°) | 65±10/ 50±10 |
| 垂直面波瓣宽度ΘHP (°) | 50/40 |
| 前后比(dB) | ≥12 |
| 互调(dBm)(2W) | ≤-90 |
| 最大输入功率(W) | 50 |
| 接口形式 | N型阴头 |
| 雷电保护 | 直流接地 |
| 其它参数 |
| 天线罩材料 | ABS |
| 工作温度(℃) | -40~+60 |
| 尺寸(mm) | 396×210×70 |
| 重量(Kg) | 1.1 |

| Item Name | Specification |
| --- | --- |
| Electrical Parameter |
| Frequency Range (MHz ) | 800-960/ 1710-2700 |
| VSWR | ≤1.4 |
| Input Impedance(Ω) | 50 |
| Gain(dBi) | 10±1/11±1 |
| Polarization | Vertical or Horizontal |
| Horizontal Plane ΘHP (°) | 65±10/ 50±10 |
| Vertical Plane ΘHP (°) | 50/40 |
| Front to Back Ratio (dB) | ≥12 |
| Intermodulation(dBm)(2W) | ≤-90 |
| Maximum Input Power(W) | 50W |
| Connector Type | N -Female |
| Lightning Protection | DC ground |
| Other Parameter |
| Radome material | ABS |
| Working Temperature(℃) | -40~+60 |
| Dimension (mm) | 396×210×70 |
| Weight(Kg) | 1.1 |

# Text boxes

垂直面方向图

水平面方向图